# 质量流量控制器 SEC-400系列

## 概要

它是搭载有温控阀的基本型号。
利用小型装置的SEC-310，可以进行大于0.1SCCM的微小流量控制。并且，利用SEC-623可以进行小于200SLM的大流量控制。 
高精度型号：SEC-405可以进行±0.5％F.S.的流量控制。

## 特征

- 可对应±0.5％F.S.：SEC-405(气体种类限定)

- 同系列产品，从0.1CCM至200SLM(N2)都可进行流量控制

- 实现面间距离106mm: SEC-300型式

## 規格

| SEC-310 |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开； NC: 非通电时：关闭 |
| 标准流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM |
| 流量控制范围 | 2〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±1.0％ F.S.(满量程) |

| SEC-320 |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 |
| 标准流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM |
| 流量控制范围 | 2〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±2.0％ F.S.(满量程) |
| SEC-405 |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 |
| 标准流量量程 | 10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2/3/5 SLM ：N2.Ar.H2.O2.CO2.CH4.C3H8 |
| 流量控制范围 | 2〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±0.5％ F.S.(满量程) |

| SEC-410 |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 ；NC: 非通电时：关闭 |
| 标准流量量程 | 10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2/3/5 SLM |
| 流量控制范围 | 5〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±1.0％ F.S.(满量程) |

| SEC-510 |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 ；NC: 非通电时：关闭 |
| 标准流量量程 | 10/20 SLM |
| 流量控制范围 | 5〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±1.0％ F.S.(满量程) |

| SEC-510A |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 ；NC: 非通电时：关闭 |
| 标准流量量程 | 30/50 SLM |
| 流量控制范围 | 5〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±1.0％ F.S.(满量程) |

| SEC-520A |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 |
| 标准流量量程 | 30/50 SLM |
| 流量控制范围 | 5〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±2.0％ F.S.(满量程) |

| SEC-551 |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 ；NC: 非通电时：关闭 |
| 标准流量量程 | 30/50/100 SLM |
| 流量控制范围 | 5〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±1.0％ F.S.(满量程) |

| SEC-552 |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、バイトン |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 |
| 标准流量量程 | 30/50/100 SLM |
| 流量控制范围 | 5〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±2.0％ F.S.(满量程) |

| SEC-610 |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 |
| 标准流量量程 | 50/100/150 SLM |
| 流量控制范围 | 10〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±1.0％ F.S.(满量程) |

| SEC-620 |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 |
| 标准流量量程 | 50/100/150 SLM |
| 流量控制范围 | 10〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±2.0％ F.S.(满量程) |

| SEC-623 |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 |
| 标准流量量程 | 150/200 SLM (H2:300 SLM) |
| 流量控制范围 | 10〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±2.0％ F.S.(满量程) |

| SEC-400MK2 |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 |
| 标准流量量程 | 10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2/3/5 SLM |
| 流量控制范围 | 5〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±2.0％ F.S.(满量程) |

| SEC-500MK2 |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 |
| 标准流量量程 | 10/20 SLM |
| 流量控制范围 | 5〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±2.0％ F.S.(满量程) |

| SEC-400MK3 |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 |
| 标准流量量程 | 10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2/3/5 SLM ：空气.N2.O2.Ar.H2.He |
| 流量控制范围 | 5〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±2.0％ F.S.(满量程) |

| SEC-500MK3 |
| --- |
| 气体接触部材质 | SUS-316、氟化橡胶 |
| 阀门类型 | NO: 非通电时：开 |
| 标准流量量程 | 10/20 SLM ：空气.N2.O2.Ar.H2.He |
| 流量控制范围 | 5〜100％ F.S.(满量程) |
| 流量精度 | ±2.0％ F.S.(满量程) |

## 产品相关图及其它