# 碳质探头电阻率计 HE-960R-GC

## 概要

HE-960R-GC 使用的是玻璃碳质传感器。玻璃碳质传感器不会被金属洗脱所污染，而且对于例如氢氟酸和过氧化氢等湿法清洗药液具有很好的耐药性。其对单槽清洗系统的清洗制程中的电阻率测量具有高品质的表现。HE-960R-GC为无铅焊接的环境友好型产品。

## 特征

- 出众的耐药性

因为采用100%碳作为电极材料，HE-960R-GC传感器对于氢氟酸和过氧化氢等清洗药液表现出了出众的耐药性。传感器主体的材质为PFA和PVDF。

- 不受金属污染

使用 HE-960R-GC 是，无需为金属污染所担心。碳表面经过特别的处理，因此不易产生微粒脱落。

- 高速响应

由于使用了经过特别处理的碳表面，所以HE-960R-GC传感器的响应速度无论对于化学药液还是超纯水都与传统产品相当。

- 可选的温度补偿功能

HE-960R-GC具有“纯水”和“超纯水+杂质”两个设定选项，有利于执行最为适合于所测液体的温度补偿。

- 图标状态显示和安全功能

HE-960R-GC中的一起状态显示简单易懂可有效避免误操作。
通过设置密码，可将所有按键操作锁定以防止无意操作所引起的测量错误。

- 使用无铅焊接

根据RoHS指令进行进行无铅焊接将芯片安装到PCB上。

- DC 24 V 电源

- CE认证