# 混合注入MI/MV 系列

## 概要

通过气液混合气化方式实现了液体材料的高效率气化

## 特征

- 通过气液混合气化方式，实现了高沸点液体材料的稳定气化

- 通过高效率气化方式，实现了自我分解材料的稳定气化

- 可达到低温度・产生大流量

- 能够构筑小型气化系统，达到理想的布局设计

## 規格

| 型号 | MI-1000 | MV-1000 |
| --- | --- | --- |
| 适用液体种类 | 可腐蚀不锈钢的HCl.HF等液体除外 |
| 气体接触部材质 | SUS316L,PFA |
| 設定温度 | 最大值140℃ | 控制阀： 最大值 140℃ 喷雾器： 最大值 200℃ |
| 使用温度传感器 | 热电偶 K 类型(CA) | 热电偶 K 类型(CA) |
| 泄漏规格 | 1×10-8 Pa·m3/s (He) 以下 |
| 内部泄漏规格 | 1×10-6 Pa·m3/s (He) 以下 |
| 标准接头 | 液体入口 1/8inch VCR 类型 Male Gas 入口 1/4inch VCR 类型 Female Gas 出口 1/4inch VCR 类型 Male | 液体入口 1/8inch VCR 类型 Male Gas 入口 1/4inch VCR 类型 Female Gas 出口 1/2inch VCR 类型 Male |
| 使用环境温度 | 15℃ 〜 50℃ | 15℃ 〜 50℃ |
| 耐压 | 1.0MPa (G) | 1.0MPa (G) |
| 可选项 | 空压阀(内部泄漏规格：1×10-9 Pa•m3/s (He) 以下) |

※关于产生流量，根据您所使用的“液体材料”“产生量”“产生条件”等，将会有所差别。我们可以另行与您商量，并为您提议最佳的型号。
※在主体内部搭载有加温加热器、温度传感器、开关。关于技术规格，请另行进行确认。

## 产品相关图及其它