# 直接注入 VC 系列

## 概要

由于是无载体类型，所以可以构筑小型气化系统

由于通过质量流量来测定发生量，所以可以不必受到温度・压力的影响进行液体材料的气化供给。

## 特征

- 超小型 ： 只有原来的1/5

- 高速完全气化 ： 可以瞬间完全气化被供应的液体。

- 安装固定方向自由 ：无论在哪一个安装固定方向，都可以保持相应功能。

- 不需要气泡式容器、气化容器

## 規格

|  | VC-1310 | VC-1410 |
| --- | --- | --- |
| 产生流量 (TEOS发生时) | 不满1.0 CCM (液相的换算) | 最大值.5.0 CCM (液相的换算) |
| 对象液体种类 | 会腐蚀不锈钢的HCl、HF等液体除外 |
| 可升温温度 | 最大值.150℃ |
| 接气部材质 | SUS-316L (PTFE) |
| 耐压 | 1.0MPa(G) |

※1　不同的液体种类将会有所差异。请进行咨询协商。

## 产品相关图及其它